SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

dla opracowania dokumentacji projektowych pn.

„Projekt przebudowy ul. Popiełuszki na odcinku od posesji nr 7A do

drogi nr 7 w Skarżysku-Kam.”

A. Termin wykonania dokumentacji – 10. 12. 2008 rok

B. Parametry techniczne projektowanej ulicy:

Ulica klasy L, długość projektowanego odcinka ulicy ca 170 m, szerokość pasa drogowego ca 17 m, ulica o nawierzchni żużlowej.

Projekt  przebudowy ulicy Popiełuszki obejmować będzie  jezdnię, chodniki, zjazdy do posesji wraz z odwodnieniem i przekładką kolidującego uzbrojenia.

C. Zakres opracowania:

1.  Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Popiełuszki ( część drogowa )

obejmować będzie zaprojektowanie jezdni szerokości 6,0 m, chodników obustronnych

oraz zjazdów do posesji.  Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów z kostki  brukowej na

podbudowie tłuczniowej.

2.  Odwodnienie ulicy poprzez  wpusty uliczne i  przykanaliki  do istniejącej kanalizacji

deszczowej.

3.  Projekty wykonawcze przebudowy kolizji (o ile wystąpią) z urządzeniami infrastruktury

technicznej projektowanej oraz uzyskanie warunków technicznych do przebudowy tych

urządzeń.

4.  Projekt stałej organizacji ruchu  zatwierdzony przez  organ zarządzający ruchem.

5.  Przedmiary robót.

6.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych.

7.  Kosztorysy inwestorskie.

8.  Kosztorysy ofertowe.

9. Opracowania związane i pozostałe:

-     opracowanie map do celów projektowych wraz z niwelacją terenu i  uzupełnieniem

ewentualnych brakujących na mapie obiektów lub urządzeń  podziemnych i

nadziemnych,

-     wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń

wymaganych przepisami szczegółowymi  oraz uzyskanie tych uzgodnień,

-     inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki, pozostających na trasie

projektowanej inwestycji z oznaczeniem gatunku drzew, ich obwodów oraz określeniem

ich lokalizacji w terenie,

-     uzgodnienie ZUD.

Dokumentacja winna być opracowana w 5 egz. oraz  w formie elektronicznej  na CD (za wyjątkiem SST i kosztorysu inwestorskiego, które należy opracować w 2 egz).

Dokumentacje należy opracować  zgodnie z:

a)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r.

Nr 202,  ze zmianami),

b) Ustawą z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.

z późniejszymi zmianami),

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r),

d) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. Nr 108,  poz.908 z

2005 r),

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 1777, poz. 1729 z 2003.),

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych

kosztów oraz projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych  (Dz.U. Nr

130  poz. 1389),

g)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133

z 2003 r. ze zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,   h)  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. ze

zmianami).

Projekty  powinny być wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne

i przedstawione w fazie wstępnej i ostatecznej do akceptacji w tutejszym Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg.

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.