Opis przedmiotu zamówienia

na montaż ogrodzenia na działkach 24/2 i 25 przy ul. Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej przeznaczonych pod dzierżawę

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu ogrodzenia na działkach 24/2     i 25 przy ul. Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Zamówienie obejmuje:

- demontaż starego ogrodzenia o wys. 1,5m z siatki ogrodzeniowej na słupkach z rur stalowych obsadzonych w gruncie ,

- montaż ogrodzenia o wys. 1,5m z siatki stalowej powlekanej otuliną PCV na słupkach z rur stalowych obsadzonych  w gruncie,

- malowanie słupków stalowych farbą olejną ogólnego stosowania,

- uporządkowania terenu po wykonaniu usługi.

Siatka ogrodzeniowa ma być wykonana z drutu stalowego ocynkowanego powleczonego powłoką plastyczną PCV gr.2,8mm.

Słupki ogrodzeniowe wykonać z rury stalowej o średnicy 70mm.

Słupki stalowe (29szt)  ustawić w rozstawie 2,35m i obetonować w  gruncie. Górę słupka (rur) zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody do środka. Słupki oczyścić  i dwukrotnie pomalować farbą olejną. Dla prawidłowego montażu i ułożenia siatki powlekanej oraz uzyskania  odpowiedniej sztywności naciągnąć 3 rzędy drutu naciągowego   o gr. minimum 3,5mm.

Trasę ogrodzenia wytyczy geodeta Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wykonawca na własny koszt zabezpieczy materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usługi.  Dla właściwego wykonania przedmiotowego zamówienia Wykonawca  dokona wizji              w  terenie oraz własnego obmiaru zakresu prac do wykonania.

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 10.10.2008r.