        Załącznik nr 1 do umowy......................z dnia...........................

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. Skarżysko-Kamienna w 2017r.
Lp	Nazwa grupy asortymentowej / elementu scalonego. / Opis pozycji kosztorysowej robót.	Nazwa jednostki obmiarowej	Ilość / jednostek obmiarowych	Cena jednostki obmiarowej netto	Razem cena / (kol. 4x5) / (w zł) / netto
1	2	3	4	5	6
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera przy grubości min 5 cm z wykuciem. / /przy ubytkach do 5m2/ / Obejmuje: / - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca / robót do chwili wykonania remontu, / - obrysowanie ubytku liniami prostymi - wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych / miejsc prostopadle do powierzchni / nawierzchni, przy zachowaniu / geometrycznych kształtów (możliwie / zbliżone do prostokątów). / W przypadku wyboju- tj. wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej, remont należy wykonać dwuwarstwowo masą bitumiczną a podbudowę uzupełnić tłuczniem lub klińcem i zagęścić. / - usunięcie wyciętego materiału, / - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, / - dokładne oczyszczenie i wysuszenie uszkodzonego miejsca, / - przesmarowanie emulsją asfaltową dna / i krawędzi ubytku, / - wypełnienie ubytku masą mineralno- bitumiczną i zagęszczenie, / - oblanie krawędzi ubytku emulsją / asfaltową, / - zasypanie drobnym kruszywem	m2	1.100,0
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera przy grubości min 5 cm z wykuciem. / /przy ubytkach powyżej 5m2/ / Obejmuje: / - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca / robót do chwili wykonania remontu, / - obrysowanie ubytku liniami prostymi - wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych / miejsc prostopadle do powierzchni / nawierzchni, przy zachowaniu / geometrycznych kształtów (możliwie / zbliżone do prostokątów). / W przypadku wyboju- tj. wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej, remont należy wykonać dwuwarstwowo masą bitumiczną a podbudowę uzupełnić tłuczniem lub klińcem i zagęścić. / - usunięcie wyciętego materiału, / - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, / - dokładne oczyszczenie i wysuszenie uszkodzonego miejsca, / - przesmarowanie emulsją asfaltową dna / i krawędzi ubytku, / - wypełnienie ubytku masą mineralno- bitumiczną i zagęszczenie, / - oblanie krawędzi ubytku emulsją / asfaltową, / - zasypanie drobnym kruszywem	m2	400,0
3.	Uszczelnienie pojedynczych długich pęknięć / Obejmuje: / - zalanie szczelin gorącą emulsją asfaltową i posypaniu drobnym grysem fr. 2-5 mm.	mb	50
4.	Regulacja pionowa kratki ściekowej studzienki ściekowej. / Obejmuje: / - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania regulacji pionowej, / - zdjęcie przykrycia-tj. kratki ściekowej, / - odkucie uszkodzonej nawierzchni, / i podbudowy wokół kratki ściekowej, / - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki, / - zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, / - sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ewentualnym uzupełnieniem ubytków, / - w przypadku niewielkiego zapadnięcia – poziomowanie górnej części nasady wpustu przy użyciu zaprawy cementowo- piaskowej, / - w przypadku uszkodzeń większych – wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, / - rozebranie deskowania, / - osadzenie kratki ściekowej z ewentualnym / wyrównaniem zaprawą cementową, / - pomiary kontrolne.	szt	1

4	Cena netto:	----	---	---
5	Podatek VAT .......... %	---	---	---
6	Ogółem łączna cena ofertowa brutto:	---	---	---

UWAGA!
1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:
- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające
  z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien
    być podpisany przez pełnomocnika.

..............................
        data

        . .......................................................
        Pieczęć imienna i podpis
        upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy